## Slide 1
Chart: 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Канску и Канскому району
663600, г. Канск, ул. Революции, 14
Телефон: 8(39161) 3-26-21
ond_kansk@mail.ru
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

## Slide 2: Требования пожарной безопасности на территории земельного участка
Chart: 
Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары
п. 65 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

## Slide 3: Требования пожарной безопасности на территории земельного участка
Chart: 
Противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара

## Slide 4: Требования пожарной безопасности на территории земельного участка
Chart: 
Первая степень огнестойкости
присваивается зданиям, в которых спроектированы несущие и ограждающие конструкции из крупнопанельных или листовых материалов, абсолютно не поддерживающих горение. Они также могут быть из монолитного бетона или железобетона.

## Slide 5: Требования пожарной безопасности на территории земельного участка
Chart: 
Вторая степень огнестойкости
присваивается строениям, удовлетворяющим требованиям предыдущего пункта, но только если покрытия выполнены из металлических конструкций, не подвергавшихся огнезащитной обработке.

## Slide 6: Требования пожарной безопасности на территории земельного участка
Chart: 
Третья степень огнестойкости
устанавливается для зданий, несущие стены которых выполнены из искусственного или природного камня, а перекрытия могут быть из древесных материалов при условии, что они защищены цементной или гипсовой штукатуркой. Покрытие выполняется из трудносгораемых листов по деревянным конструкциям, обработанным антипиренами – составами для повышения огнезащиты древесины.

## Slide 7: Требования пожарной безопасности на территории земельного участка
Chart: 
Четвертая степень огнестойкости
предусматривает строительство здания из горючих материалов, защищенных трудносгораемыми листами. Каркас - стальной, а ограждения делают из профильных листов с утеплителем из горючего материала. Защита от высоких температур обеспечивается покрытием из плитки или штукатурки.

## Slide 8: Требования пожарной безопасности на территории земельного участка
Chart: 
Пятая степень огнестойкости
Сооружения с несущими конструкциями и ограждениями из легко воспламеняемых материалов, например, древесины.

## Slide 9: Требования пожарной безопасности на территории земельного участка
Chart: 
На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.
п. 66 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

## Slide 10: Требования пожарной безопасности на территории земельного участка
Chart: 
Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.
п. 67 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

## Slide 11: Требования пожарной безопасности на территории земельного участка
Chart: 
На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.
п. 68 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

## Slide 12: Требования пожарной безопасности в жилье
Chart: 
Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
п. 35 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

## Slide 13: Требования пожарной безопасности в жилье
Chart: 
Запрещается:
г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
п. 35 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

## Slide 14: Требования пожарной безопасности в жилье
Chart: 
Запрещается:
использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, а также оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.)
п. 85 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

## Slide 15: Требования пожарной безопасности в жилье
Chart: 
Пенный огнетушитель предназначен для тушения первичных очагов пожара:
Тлеющих веществ, например, опилок; твердых материалов (класс пожара А), горючих жидкостей (класс В) – например, изделий из древесины, проливов ГСМ, в помещениях цехов промышленных предприятий, складских комплексов, гаражах, автомастерских, за исключением АЗС.
Веществ твердой, густой консистенции, которые в процессе горения, плавясь, превращаются в жидкости, растекаясь по большой поверхности. Например, пластики, полимерные покрытия, эмали, технологические смазки.
Твердых веществ и материалов в общественных зданиях любого назначения.
Запрещено использовать их для тушения каких бы то ни было электроустановок, а также щелочных металлов, веществ, горящих без доступа кислорода.
Огнетушители: виды, область применения

## Slide 16: Требования пожарной безопасности в жилье
Chart: 
Порошковый огнетушитель предназначен для тушения первичных очагов пожара:
Универсальный по области использования и рабочему диапазону температуры в помещениях или на улице (территории), имеет возможность тушить практически все классы пожаров, включая любое оборудование, аппараты электроустановок с рабочим напряжением до 1000 В (некоторые до 5000 В)
Огнетушители: виды, область применения

## Slide 17: Требования пожарной безопасности в жилье
Chart: 
Класс A: пожары твердых горючих веществ и материалов;
А1: горение твердых веществ, сопровождающееся тлением (древесина, бумага, уголь, текстиль).
A2: горение твердых веществ не сопровождающееся тлением (каучук, пластмассы).
Класс B: пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;
B1: горение жидких веществ не растворимых в воде (бензин, нефтепродукты), а так же сжижаемых твердых веществ (парафин).
B2: горение полярных жидких веществ растворимых в воде, (спирты, ацетон, глицерин и др.).
Важно! Пытаться тушить изделия из древесины, пластика, товары из тканей, техническую ветошь, любую бумажную продукцию ОП с маркировкой без «А» не только нецелесообразно и бесполезно, но и опасно, так как таким активным вмешательством направленной под высоким давлением пыльной струи веществ, не предназначенных для ликвидации очага данного класса пожара; можно только еще больше раздуть его или привести к повторному воспламенению уже потушенных, тлеющих внутри материалов, конструкций, товаров.
Огнетушители: виды, область применения

## Slide 18: Требования пожарной безопасности в жилье
Chart: 
Класс C: пожары газов (бытовой газ, пропан, аммиак и др.).
Класс D: пожары металлов;
D1: горение легких металлов и их сплавов (алюминий, магний и др.), кроме щелочных.
D2: горение щелочных металлов (натрий, калий, и другие).
D3: горение металлосодержащих соединений (металлоорганические соединения, гидриды металлов).
Класс E: пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением.
Крайне важно!!! Внимательно изучить маркировку, для приобретаемых в дом, проще всего покупать порошковые огнетушители с «полной» маркировкой. Иначе могут быть крайне неприятные неожиданности в ходе тушения.
Огнетушители: виды, область применения

## Slide 19: Требования пожарной безопасности в жилье
Chart: 
Любого производственного/бытового электрического оборудования – установок, приборов, аппаратов управления и контроля под рабочим напряжением до 1000 В;
При отключении питания – трансформаторных установок, распределительных устройств до 10 кВ.
Компьютерной техники.
Различные транспортные средства, в том числе установки в гаражах, горящих с участием кислорода большинства веществ.
За исключением:
Металлов калия, натрия в чистом виде.
Магния, алюминия, а также сплавов на их основе.
Бумажной, древесной пыли, опилок, хлопка-сырца.
Горящей одежды на теле человека.
Полимерных, пирофорных веществ, а также других материалов, исходного сырья, готовой продукции, которые могут гореть без контакта с воздушной средой, тлеть внутри собственного объема.
Углекислотный огнетушитель предназначен для тушения первичных очагов пожара:

## Slide 20: Требования пожарной безопасности в жилье
Chart: 
Углекислотный огнетушитель

## Slide 21: Требования пожарной безопасности в жилье
Chart: 
Жилые помещения (комнаты) рекомендуется оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями вне зависимости от этажности здания,
в том числе, в одноквартирных жилых домах (включая блокированные).

## Slide 22: Требования пожарной безопасности в жилье
Chart: 
Дымовой ИП
не менее 25 мм, не более 600 мм
до 3,5 м
Тепловой ИП
не более 150 мм
R = 3,55 м
R = 6,40 м
Радиус зоны контроля
не менее 500 мм
Источник света
Установка прибора заключается в прикреплении его к потолку или к другой поверхности, где нет постоянных воздушных потоков. Например, над дверными проемами, возле окон, в углах дома лучше не устанавливать пожарные извещатели, так как это может увеличить число ложных сигналов.
Вентиляция
не менее 1м

## Slide 23: Требования пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования (приборов)
Chart: 
При эксплуатации газовых приборов запрещается:
а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке;
б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;
в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).
п. 40 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

## Slide 24: Требования пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования (приборов)
Chart: 
КОГДА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ
Баллон не пригоден для эксплуатации в следующих случаях:
имеются большие очаги коррозии на внешней стороне;
видны выпуклости, вмятины, трещины;
неисправен вентиль;
просрочено время освидетельствования;
отсутствуют обязательные данные в клейме на дне;
поврежден или криво установлен башмак;
окраска емкости и надпись не соответствуют ГОСТ;
отсутствует заглушка на штуцере;
не работает манометр;
чувствуется запах газа.

## Slide 25: Требования пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования (приборов)
Chart: 

## Slide 26: Требования пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования (приборов)
Chart: 
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок
и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающую надпись "Огнеопасно. Газ".
У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности
с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".
При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
присоединение деталей газовой арматуры с помощью
искрообразующего инструмента;
проверка герметичности соединений
с помощью источников открытого огня.
п. 86, п. 87 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

## Slide 27: Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения и отопления
Chart: 
Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм - над плоской кровлей; не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

## Slide 28: Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения и отопления
Chart: 
На сегодняшний день при выборе системы дымоотведения, в основном, используют:
классический вариант труб, выложенных из кирпича;
аналоги из керамики;
модульные дымоходы из нержавеющей стали.
По типу сборки керамические дымоходы бывают:
керамо-керамзитные – труба «окантовывается» керамзитными блоками и внешне похожа на кирпичную;
керамо-нержавеющие – оболочка выполняется из зеркальной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (внешний эффект – труба кажется металлической);
керамзито-нержавеющие.

## Slide 29: Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения и отопления
Chart: 
Представляет собой конструкцию, которая состоит из двух труб разного диаметра – внешней и внутренней. Пространство между ними наполнено теплоизоляционным материалом негорючего свойства с рабочей температурой до 600°С – минеральной ватой из базальтового волокна высокого качества.

## Slide 30: Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения и отопления
Chart: 
Пожарная безопасность дымовых труб обеспечивается применением труб из соответствующих материалов, устройством противопожарных отступок необходимых размеров, наличием устройств для очистки каналов и труб от сажи, монтажом труб с учетом Правил производства трубо-печных работ и других нормативных актов.

## Slide 31: Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения и отопления
Chart: 
Первичная функция дымохода – вывод продуктов горения из топки наружу, но нельзя недооценивать его роль в процессе сгорания топлива и формировании тяги.
ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ, что при правильном выборе материала для трубы дымохода и грамотной его установке теплоотдачу печи или котла можно увеличить до 10-15%.
Чтобы правильно выбрать материал дымохода, необходимо четко понимать, какое топливо будет использовано: природный газ, солярка, уголь, дрова, торф или опилки.
Каждый из них отличается различной температурой сгорания, температурой и составом отходящих газов.
Именно поэтому, следует использовать сертифицированные дымовые трубы в соответствии с их назначением!

## Slide 32: Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения и отопления
Chart: 

## Slide 33: Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения и отопления
Chart: 
Толщина стенки печи, мм | Отступка | Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм | 
 |  | не защищенной от возгорания | защищенной от возгорания
120 | Открытая | 260 | 200
120 | Закрытая | 320 | 260
65 | Открытая | 320 | 260
65 | Закрытая | 500 | 380

## Slide 34: Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения и отопления
Chart: 
не менее 700 мм
не менее 500 мм
не менее 500 мм
не менее 380 мм
не менее 70 мм

## Slide 35: Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения и отопления
Chart: 
Искроуловитель (искрогаситель)
Дефлектор
Зонт

## Slide 36: Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения и отопления
Chart: 
не менее 1,25 м
не менее 0,7 м

## Slide 37: Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения и отопления
Chart: 
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛЫ

## Slide 38: Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения и отопления
Chart: 
Последствия нарушения правил при утилизации золы